吊顶主要工程质量通病预防措施

一、施工前土建与设备安装各专业间图纸未认真会审，造成顺序混乱，互争空间、互不交圈。

预防措施：

1.施工前由总包单位组织各专业的分包单位对各专业的相关图纸会审、核对。

2.合理安排施工顺序，有关工种密切配合。安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

二、纸面石膏板安装不符合施工规范规定，造成板缝开裂、变形、板面不平。

预防措施：

1.石膏板应在无安装应力状态下进行，固定顺序应从一块板的中间向板的四周固定，不得多点同时作业。

2.严格按施工工艺标准施工。

3.防放结合处理变形、裂缝，加设变形缝间距为5~8mm，在接缝处加贴抗裂胶带。

三、罩面板选材不当，造成接缝宽窄不一、不平，容易产生翘曲、起鼓等弊病，影响观感质量。

预防措施：

1.严格选材，保证罩面板质量。胶合板、纤维板不得有脱胶、变色和腐朽；钙塑板、塑料板选材应注意板面四周厚薄一致、无色差、皱纹、坑洼、麻点和翘曲；罩面板刚度应符合要求。

2.进场时要严格验收，对尺寸偏差太大，厚薄不一致的或松散、掉角的要退回厂家。

3.罩面板从中间向四周排版。

四、吊顶用矿棉装饰吸声板安装时，在吸声板上直接安装灯具或放置其他材料，造成板面翘曲变形。

预防措施：

1.矿棉装饰吸声板上严禁放置其他材料，吊顶完成后，要清除吸声板上砂浆、木块、砖块及钢筋等废弃材料。

2.吊顶安装灯具时，应设附加龙骨或另设吊筋。不得将灯具直接安装在吸声板上。

五、搁置式矿棉吸声板安装未设计压卡装置，遇大风、吊顶上下气流变化时，罩面板浮动移位，甚至脱落，有凹凸下垂现象。

预防措施：

1.当房间湿度太大时或通道处不宜安装。

2.控制板材安装缝，每边缝隙不大于1mm。安装后不得有漏、透、翘曲、下垂现象，并设置压卡装置。

六、吊顶不平，罩板板块间缝隙或压条不直、不顺，颜色不均匀。

预防措施：

1.吊顶不平，安装时定位不准，施工时应拉通线，做到标高走拱准确，安装主龙骨时吊杆必须认真调整，并检查吊顶紧固程度。

2.轻钢龙骨不得上人踩踏。其他工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。

3.罩面板、压条规格应符合设计要求及标准的规定，必要时进行分类选配，注意板块色差及安装的时间。

4.通长次龙骨连接件错位安装，对接错位安装偏差不大于2mm，明龙骨系列横撑龙骨与通长次龙骨间隙不得大于1mm，目测无明显弯曲。

5.控制罩面板的接缝，分块弹线，调整板块位置，使接缝均匀一致。