h型钢理论重量表

类别 分类名称 代 号

(1)宽翼缘H型钢 HW H型钢 (2)中翼缘H型钢 HM

(3)窄翼缘H型钢 HN H型钢理论重量表

H型钢(公斤/米)

(H高度,B宽度,t1腹板厚度,t2翼缘厚度) 类别 型号 H*B(mm) t1(mm) t2(mm) 理论重量 HW 200*200 8 12 50.5

200*200

200*204 12 12 56.7

250*250 9 14 72.4

250*250

250*255 14 14 82.2

294*302 12 12 85

300*300 300*300 10 15 94.5

300*305 15 15 106

344*348 10 16 115

350*350

350*350 12 19 137

388*402 15 15 141

394*398 11 18 147

400*400 13 21 172

400*408 21 21 197

400*400

414*405 18 28 233

428*407 20 35 284

458*417 30 50 415

498*342 45 70 605 HM 150*100 148*100 6 9 21.4

200*150 194*150 6 9 31.2

250*175 244*175 7 11 44.1

300*200 294*200 8 12 57.3 350*250 340*250 9 14 79.7 400*300 390*300 10 16 107 450*300 440*300 11 18 124

482*300 11 15 115 500*300

488*300 11 18 129

582*300 12 17 137 600*300 588*300 12 20 151

594*302 14 23 175

HN 100*50 100*50 5 7 9.54 125*60 125*60 6 8 13.3 150*75 150*75 5 7 14.3 175*90 175*90 5 8 18.2

198*99 4.5 7 18.5 200*100

200*100 5.5 8 21.7

248*124 5 8 25.8 250*125

250*125 6 9 29.7

298*149 5.5 8 32.6 300*150

300*150 6.5 9 37.3

346*174 6 9 41.8 350*175

350*175 7 11 50 400*150 400*150 8 13 55.8

396*199 7 11 56.7 400*200

400*200 8 13 66 450*150 450*150 9 14 65.5

446*199 8 12 66.7 450*200

450*200 9 14 76.5 500*150 500*150 10 16 77.1

496*199 9 14 79.5 500*200 500*200 10 16 89.6

506*201 11 19 103 600*200 596*199 10 15 95.1

600*200 11 17 106

606*201 12 20 120

692*300 13 20 166 700*300

700*300 13 24 185

792*300 14 22 191 800*300

800*300 14 26 210

890*299 15 23 213 900*300 900*300 16 28 243

912*302 18 34 286