凤县中学整体迁建项目

屋

面

防

水

施

工

方

案

宝鸡永安建筑工程有限责任公司

2015年3月18日

屋面防水施工方案

1、主要机具：电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机喷钉、铁抹子、钢卷尺、剪刀，小线等。

2、作业条件：

（1）铺贴防水层的基层表面应将尘土、杂物彻底清除干净。

（2）基层坡度符合设计要求、表面应顺平，阴阳角处做成圆弧形，基层表面必须干燥。含水率不大于9%。

（3）卷材及配套材料必须合格、规格、技术性能等符合设计要求及标准的规定。

3、操作工艺：

工艺流程：清理基层→涂刷基层处理→铺贴卷材附加层→铺贴卷材   →热熔封边→蓄水试验→铺设保护层.

（1）清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土杂物清理干净。

（2）涂刷基层处理剂：将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释、搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面。常温经过4h后，开始铺贴卷材。

（3）附加层施工：一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙，水落口、管根、檐口，阴阳角等细部先做附加层，附加层的范围符合设计和屋面工程技术规范的规定。

（4）铺贴卷材：铺贴时随放卷材随用火焰喷枪，加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右。经过往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm，搭接长度为100mm。

（5）热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度，末端收头用密封膏嵌填严密。

（6）自带砂防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂。

防水卷材立面施工时应符合上述要求，并保证上口平直。

4、质量标准：

交底内容：

（1）保证项目：①防水卷材及胶粘剂的品种、牌号胶合剂的配合比，符合设计要求和有关标准规定。②卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口，预埋件等处的细部做法，符合设计要求和屋面工程技术规范规定。

③卷材防水严禁有渗漏现象。

（2）基本项目：①铺贴卷材防水的基层、泛水坡度应符合设计要求，表面无起砂、空鼓，且平整洁净，无积水现象，阴阳角处应呈圆弧或钝角。②底胶涂刷均匀，不得有漏刷和麻点等缺陷。③卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范规定。且粘结牢固、无空鼓、滑移、翘边、起泡、邹折，损伤等缺陷。④卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固，厚度均匀一致。

5、成品保护：

（1）已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输。

（2）穿过屋面、墙面防水层处管位，施工中与完工后不得损坏变位。

（3）屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞堵和挡盖，以防落进材料等物。施工完后将临时堵塞，挡盖物清除，保证管口内畅通。

（4）屋面施工时不得污染墙面，檐口侧面及其它成品。

6、应注意的质量问题：

（1）屋面不平整：找平层不平顺，造成积水，施工时应  找好放好坡，找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求平整无积水。

（2）空鼓：铺贴卷材时基层不干燥，铺贴不认真，边角处易出现空鼓；铺贴卷材应掌握基层含水率，不符合要求不能铺贴卷材，同时铺贴应平、实、压边紧密，粘结牢固。

（3）渗漏：多发生在细部位置。铺贴附加层时，从卷材剪配，粘贴操作，应使附加层紧贴到位。封严、压实，不得翘边。

（4）注意加热温度不得过热，以保护面层保护砂一致。

宝鸡永安建筑工程有限责任公司新凤中项目部

2015年3月18日